## Slide 1
灵敏度矩阵
一张影响表，
看懂误差怎样被补偿
通用例子 · DLM / SLM · EUV 物方非远心
20 页入门版 · 2026.10.12
Notes: 从影响表出发的20页入门讲解。数值影响表为教学构造，不是设备标定数据；DLM/SLM采用与光刻像差补偿吻合的公开定义，原材料全称仍待核对。

## Slide 2
灵敏度矩阵，就是一张“影响表”
02
调一个旋钮
输入改变一点
影响表
谁跟着变、变多少
看几个结果
输出怎样改变
不是一个旋钮只管一件事：它可能同时影响几个结果
“灵敏度”说的是变化率；小范围内可用这张表预测变化
Notes: 输入可以是镜片位移、波长变化、台体高度等，输出可以是波像差、焦点或图案位置等。影响表的每个格子回答：某个输入改变一小份，某个输出跟着改变多少。正负号说明变化方向，不是好坏。矩阵是局部工作点附近的表，所以应在小调节范围内使用。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Chapman & Sweeney, 1998：光刻光学装调、Jacobian 与 SVD
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc709579/m1/7/

## Slide 3
读表：一列看旋钮，一行看误差
03
误差的变化 | A 调 +1 格 | B 调 +1 格
离焦 | +2 nm | +1 nm
像散 | +1 nm | −2 nm
看一列：一个旋钮会影响哪些误差
看一行：一个误差会受到哪些旋钮影响
教学构造 · “一格”代表一个定义好的小调节量；正负号表示方向
Notes: 本稿用两个抽象旋钮A、B和两个波像差项：离焦、像散。一格是定义好的小指令增量，没有指定真实执行器单位。教学影响表C=[[2,1],[1,−2]]，单位是nm/格。A调+1格，离焦改变+2nm，像散改变+1nm；B调+1格，离焦改变+1nm，像散改变−2nm。实际设备必须把“格”换成明确单位与标定范围。

## Slide 4
一起调：把两列贡献加起来
04
A 调 +1 格，B 也调 +1 格
误差 | A 的贡献 | B 的贡献 | 合计变化
离焦 | +2 nm | +1 nm | +3 nm
像散 | +1 nm | −2 nm | −1 nm
“乘上调节量，再把贡献相加”，就是一次正向预测
Notes: A、B各调+1格，离焦变化2+1=3nm；像散变化1−2=−1nm。这是矩阵乘法的直观含义：将每一列按对应输入变化量乘好，再相加。这里的−1nm表示像散系数朝负方向变化，不意味着像散一定变小；要与调节前的误差比较。

## Slide 5
补偿例子：让原来的误差降下来
05
原来：离焦 +5 nm，像散 0 nm
选择：A 调 −2 格，B 调 −1 格
误差 | 原来 | A 调 −2 格 | B 调 −1 格 | 最后
离焦 | +5 nm | −4 nm | −1 nm | 0 nm
像散 | 0 nm | −2 nm | +2 nm | 0 nm
真实机器由程序联合求调节量；这里用小数字把计算过程看清楚
Notes: 初始离焦系数+5nm，像散系数0nm。根据教学影响表，A调−2格产生[−4,−2]nm，B调−1格产生[−1,+2]nm，合计[−5,0]nm，最终两个误差项都为0。这个完全可消除的例子只是帮助读表，真实系统可能因为执行器范围、矩阵秩或噪声留下残差。

## Slide 6
为什么不能一个旋钮一个旋钮地“凭感觉修”
06
只盯着离焦
调 A 修掉它
像散也被改变
出现另一项误差
再调 B 修像散
离焦又跟着变
灵敏度矩阵把这些交叉影响一起放进计算
耦合 = 调一个输入，会同时影响多个输出
Notes: 沿用教学表：若只用A把+5nm离焦消掉，需要A=−2.5格，却同时增加−2.5nm像散。继续调B去修像散，又会改变离焦。这种交叉影响叫耦合。联合求解考虑所有主要误差项的响应及权重，避免只优化当前盯着的一项。

## Slide 7
影响表怎样得到：调一点，再看差多少
07
状态 | 离焦 | 像散
调节前 | 4 nm | 2 nm
只把 A 调 +1 格 | 6 nm | 3 nm
前后变化 → A 这一列 | +2 nm | +1 nm
恢复原状态，再用同样方法测 B；一次只改变一个输入
用小步长，多测几次；影响表也可以来自经过验证的仿真
Notes: 教学标定过程。先固定其他旋钮并记录基线[4,2]nm；A调+1格后测到[6,3]nm，减去基线得到A列[2,1]nm/格；将A恢复，再调B+1格，得到[5,0]nm，差值B列[1,−2]nm/格。实际标定需重复测量，排除漂移，并用不同小步长检查局部稳定性。不要把很大的动作当成局部导数。

## Slide 8
它能预测影响，但不一定能判断原因
08
测到同样的像移
原因可能是
掩模左右移动
原因也可能是
掩模高度改变
两个原因留下相同结果，就需要再测一个能区分它们的量
Notes: 矩阵正向预测：给定输入扰动，计算输出响应。反向辨识则要求不同输入留下可区分的响应。如果两个输入产生几乎一样的输出，即使测得很准确，也可能分不清哪种原因。为此要增加真正独立的观测，例如同时测高度与横向位置。增加重复同类测点不一定有用。

## Slide 9
波像差：真实波前与理想波前的差
09
理想参考波前
真实波前
两者的差
就是波像差
可以先把它想成一张“哪里偏高、哪里偏低”的地形图
光程差常用 nm 表示；具体光路、参考波前与波长必须明确
Notes: 波像差是实际波前相对于选定理想参考波前的光程差，常用nm表示。把波前误差想成一张地形图：不同位置相对于理想波前有不同偏差，补偿器改变这张图的形状。这个比喻不代表机械表面高度就等于波像差；反射、折射及参考面定义都会影响换算。不要把源端驱动激光与投影系统的波前数值混用。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
B. Dassen, TU/e 硕士论文，2019，§2.2–2.4，正文 pp.10–11：CLM/DLM/SLM
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/125712872/B_Dassen_Graduation_report_TUE.pdf
Chapman & Sweeney, 1998：光刻光学装调、Jacobian 与 SVD
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc709579/m1/7/

## Slide 10
把复杂波前拆成几种常见问题
10
模式 | 先这样理解
离焦 | 聚焦位置偏了
像散 | 两个方向的聚焦不一样
彗差 | 点像可能出现不对称拖尾
Zernike 系数，就是给这些基本形状记录“各有多少”
入门先理解形状和作用；编号、归一化与单位留在具体规范里核对
Notes: Zernike系数是一种描述波前形状的方法，每项系数相当于某种基本模式的含量。离焦是聚焦位置偏离选定参考；像散表现为不同方向的聚焦不同；彗差可能使离轴点像呈现不对称拖尾。本页给直观含义，不规定编号与正负方向。实际编号、归一化及瞳孔定义应以设备规范为准。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
B. Dassen, TU/e 硕士论文，2019，§2.2–2.4，正文 pp.10–11：CLM/DLM/SLM
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/125712872/B_Dassen_Graduation_report_TUE.pdf

## Slide 11
Manipulator，就是可以用来调节的“旋钮”
11
旋钮类别 | 可能改变什么
波长 | 光学响应与像差
WS / RS：晶圆台 / 掩模台 | 物面或像面的位置、姿态
可动光学元件 | 元件的间距、偏心或倾斜
受控温度 / 压力 | 介质状态或元件形变
高阶补偿器 | 更复杂的波前形状
以上是一般功能；DUV 的波长/温压调节关系不能直接照搬到 EUV
Notes: 操纵量可以是波长、WS/RS的各个位置与姿态自由度、光学元件运动、受控温压或高阶补偿模式。WS通常指Wafer Stage晶圆台，RS通常指Reticle Stage掩模台。环境温压若只是扰动，就不应冒充可调旋钮。波长和介质温压影响折射成像是常见DUV语境，EUV各段须重新定义物理模型。具体设备的高阶补偿器实现不能只凭名字推断。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Yang et al., Applied Optics 58, 4176–4184 (2019)：投影系统波像差在线调节
https://doi.org/10.1364/AO.58.004176
TU/e 公开论文：Reticle Stage / Wafer Stage 命名
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/47036964/799513-1.pdf
ASML：EUV 光路与 NXE 反射式投影
https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems

## Slide 12
DLM / SLM：在什么阶段做补偿
12
模型 | 公开文献中的英文全称 | 入门理解
CLM | Calibration Lens Model | 设备设置 / 校准时调
DLM | Driver Lens Model | 生产批次期间调
SLM | Scanning Lens Model | 曝光扫描期间快速调
核心方法相似：测误差 → 用影响表 → 求可用旋钮的调节量
公开 DUV/NXT 用法与所见语境吻合；原材料的全称仍待确认
Notes: 公开DUV/NXT文献B.Dassen2019§2.4将DLM展开为Driver Lens Model，SLM为Scanning Lens Model，另有CLM=Calibration Lens Model。分别面向生产批次、曝光扫描及设置校准，可用执行器的范围和速度不同。它们是模型/补偿层级的命名，不是每个名称都指一块硬件。依据操纵量组合，这是与所见材料相符的公开解释，仍须原术语表确认。在其他语境SLM也可能表示空间光调制器。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
B. Dassen, TU/e 硕士论文，2019，§2.2–2.4，正文 pp.10–11：CLM/DLM/SLM
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/125712872/B_Dassen_Graduation_report_TUE.pdf
ASML 公开专利 US20210364929A1：波前目标与光刻性能优化
https://patents.google.com/patent/US20210364929A1/en

## Slide 13
补偿后还剩下的误差，叫“残差”
13
残差
补偿后还剩多少
没有能修那种形状的旋钮
需要的调节量超出范围
实测与模型有差别
不能完全清零很常见；要看残差是否满足实际要求
Notes: 残差是补偿后的输出与目标之间的差。它可能来自执行器不能产生所需形状、调节范围不足、模型与工作点变化、测量噪声、迟滞和动态响应等。小的波前RMS也不自动代表所有图形的尺寸和位置都改善，应验证实际成像指标。本页强调“压小”和“清零”不同，不引入高阶求解公式。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Chapman & Sweeney, 1998：光刻光学装调、Jacobian 与 SVD
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc709579/m1/7/
ASML 公开专利 US20210364929A1：波前目标与光刻性能优化
https://patents.google.com/patent/US20210364929A1/en

## Slide 14
EUV 投影：掩模是原稿，晶圆接收图案
14
EUV 光源
与照明
反射式掩模
物方：图案原稿
投影反射镜
把图案缩小成像
晶圆光刻胶
像方：接收图案
“物方非远心”说的是投影系统在掩模这一侧怎样接收成像光
功能关系示意，不是真实设备光路；光源、照明与投影的波前要分开
Notes: EUV光源产生EUV光，照明系统把光送到反射式掩模，掩模图形通过多面投影反射镜缩小成像到晶圆光刻胶。对于投影成像系统，掩模侧叫物方，晶圆侧叫像方。图中只是功能关系，不是实际折叠光路。驱动激光波前、照明光瞳与投影波像差应分别定义和测量。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
ASML：EUV 光路与 NXE 反射式投影
https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems

## Slide 15
物方非远心：先理解为“斜着看掩模”
15
示意图 · 看的是主光线；物方非远心不等于像方也非远心，仍可能失焦
Notes: 图仅显示物方局部几何。主光线是每束成像光的参考线。若它在物方垂直于名义物面，高度变化不带来这一阶横向几何偏移；若有倾角，点沿法线抬高，回投影到名义物面的横坐标改变，再映射到固定像面便有像移。这里的“正着看/斜着看”是比喻，不能理解为所有光线都平行。图中的Δx是物方回投影偏移，晶圆位移还需倍率映射。AI概念插图，不按比例。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Harned et al., EUVL Symposium 2007，slide 13：高度—像移公式
https://euvlsymposium.lbl.gov/pdf/2007/ET-08-Harned.pdf

## Slide 16
关键现象：没有左右动，也可能印偏
16
掩模上的点
只抬高一点
投影系统在物方
斜着接收成像光
晶圆上的图案
可能横向偏一点
这就是：高度误差，被耦合成横向位置误差
物方主光线角度与照明入射角定义不同；真实成像还有失焦与衍射等影响
Notes: 物方非远心时，保持某掩模点的横坐标不变，只改变其高度，可使固定晶圆面上的局部几何位置改变。物方角度是成像主光线相对局部法线的倾角，不是随便一束入射照明光的角度。光束仍有张角。真实图像还受散焦、衍射、遮挡及像差影响，所以几何像移是一项贡献，而不是完整成像预测。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Harned et al., EUVL Symposium 2007，slide 13：高度—像移公式
https://euvlsymposium.lbl.gov/pdf/2007/ET-08-Harned.pdf
Erdmann et al., Adv. Opt. Techn. 2017：EUV mask 3D 效应
https://www.frontiersin.org/journals/advanced-optical-technologies/articles/10.1515/aot-2017-0019/pdf

## Slide 17
一个数值例子：50 nm 高度 → 约 1.3 nm 像移
17
掩模高出
50 nm
晶圆几何像移
约 1.3 nm
经典例子：倾角 6°，缩小 4 倍
像移大小 ≈ 高度变化 × tan(6°) ÷ 4
公开经典模型，仅算几何贡献；不同 EUV 配置要使用自己的角度与倍率
Notes: 使用历史公开几何模型：6°物方倾角、4倍缩小。像移大小=|h|tan6°/4。h=50nm时为1.3138nm；h=100nm时为2.6276nm。本页只讲数值大小，不讨论真实stage坐标下的正负号。这是局部一阶几何项，不是最终套刻残差。HighNA公开系统采用4×/8×各向异性缩小，不能把1/4用到所有方向。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Harned et al., EUVL Symposium 2007，slide 13：高度—像移公式
https://euvlsymposium.lbl.gov/pdf/2007/ET-08-Harned.pdf
ASML，2024-01-25：High NA 各向异性 4×/8× 缩小
https://www.asml.com/en/company/stories/2024/5-things-high-na-euv

## Slide 18
放回影响表：高度这一列不再是零
18
响应大小 | 掩模横移 1 nm | 掩模升高 1 nm
晶圆图案 x 方向 | 约 0.25 nm | 约 0.026 nm
晶圆图案 y 方向 | 本例为 0 | 本例为 0
重点：高度这一列，出现了横向位置的变化
入门先看大小；正式矩阵保留正负号。本例主光线沿 x 倾斜，不能泛化到全场
Notes: 本页故意先展示响应大小，不保留坐标决定的正负号。假设等倍率4倍缩小且主光线沿x倾斜6°。掩模x横移1nm，引起晶圆x几何位移大小0.25nm；掩模高度改变1nm，引起晶圆x几何位移大小约0.0263nm；本例y行对这两种扰动为0。正式带符号矩阵在示意局部m=−1/4坐标下为[[-0.25,+0.026276],[0,0]]。真实场方向与两个方向倍率可以不同，不能只看这张幅值表作多输入相加。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Harned et al., EUVL Symposium 2007，slide 13：高度—像移公式
https://euvlsymposium.lbl.gov/pdf/2007/ET-08-Harned.pdf

## Slide 19
实际怎么补偿：先分清误差的形状
19
整体抬高
各处高度差不多
主要是同向像移
可考虑整体位置补偿
局部翘曲
各处高度不一样
各处偏移不一样
需要看全场残差
测一遍 → 联合小幅调节 → 再测一遍，确认真的改善
小视场、近似同一主光线方向下的直觉；局部像移不等于完整套刻结果
Notes: 在局部主光线方向与几何高度系数近似恒定时，掩模整体等量升高主要产生同向像移；局部翘曲会造成位置相关的像移。整体平移旋钮能修同向部分，却不能消除任意局部形状。实际处理应同时区分面内形变、面外高度与厚掩模3D效应。工程流程为测量、求解可用执行器指令、小范围实施及重新测量，并检查图形位置、清晰度和尺寸。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Harned et al., EUVL Symposium 2007，slide 13：高度—像移公式
https://euvlsymposium.lbl.gov/pdf/2007/ET-08-Harned.pdf
Erdmann et al., Adv. Opt. Techn. 2017：EUV mask 3D 效应
https://www.frontiersin.org/journals/advanced-optical-technologies/articles/10.1515/aot-2017-0019/pdf

## Slide 20
带走三句话
20
1 灵敏度矩阵：一个旋钮调一点，哪些结果会变多少
2 波像差补偿：同时考虑多个旋钮，避免修好一项又影响另一项
3 EUV 非远心：掩模只改变高度，晶圆图案也可能横向移动
公开资料与进一步阅读
矩阵与光学装调
DLM / SLM 定义（§2.4）
EUV 高度像移公式（p.13）
EUV 成像光路
High NA 倍率
20 页入门版 · 完整公开链接与讲解在每页备注中
Notes: 三句话：矩阵是局部影响表；波像差补偿联合选择可用操纵量；EUV物方非远心可把掩模高度扰动转为晶圆横向几何像移。读表必须知道单位、工作点与坐标，实际补偿要看实测残差。资料链接是公开来源，不包括原内部材料。DLM/SLM定义的来源为2019年DUV/NXT公开案例。
公开来源（核查日期 2026-10-12）：
Chapman & Sweeney, 1998：光刻光学装调、Jacobian 与 SVD
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc709579/m1/7/
B. Dassen, TU/e 硕士论文，2019，§2.2–2.4，正文 pp.10–11：CLM/DLM/SLM
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/125712872/B_Dassen_Graduation_report_TUE.pdf
Harned et al., EUVL Symposium 2007，slide 13：高度—像移公式
https://euvlsymposium.lbl.gov/pdf/2007/ET-08-Harned.pdf
ASML：EUV 光路与 NXE 反射式投影
https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems
ASML，2024-01-25：High NA 各向异性 4×/8× 缩小
https://www.asml.com/en/company/stories/2024/5-things-high-na-euv